## Slide 1
HIKROBOT 读码器选型工具
用户使用指南
智能选型 · 竞品对标 · 配单生成 · 产品查询 · 状态码排查
无需安装，打开浏览器即用 | 支持中英文 | 支持暗黑模式
V3.8 · 2026-08-03

## Slide 2
📋 目录
⚡ 智能选型
输入参数，自动推荐最佳型号
📐 多相机拼接
单相机视野不足时的解决方案
🔬 竞品对标
友商型号 vs 海康型号对比
📋 配单表
自动生成 BOM 物料清单
🔄 产品表
基线 ↔ 经销型号对照查询
🔍 状态码查询
SDK 错误码含义与解决方法
📖 方案解决
固件下载、技术文档等资源

## Slide 3
⚡ 智能选型 — 输入参数，自动推荐最佳读码器
📝 你需要准备什么
码制类型（二维码/一维码）
模块尺寸（最小单元宽度）
工作距离（镜头到条码距离）
视野范围（宽 × 高）
🎯 工具会告诉你
🏆 最佳推荐型号
📊 PPM 值（像素密度）
📐 预估视野范围
📏 支持的工作距离
🔧 还能做什么
查看所有满足条件的型号
按系列筛选
查看 SVG 方案示意图
自动触发多相机拼接
💡 PPM（Pixels Per Module）= 每个最小模块占用的像素数，值越大读码越稳定
PPM 参考标准
二维码 (2D)：优秀 4~8 | 良好 8~12 | 合格 3~4 或 12+ | 较低 <3
一维码 (1D)：优秀 1.4~2 | 良好 2~3 | 合格 1~1.4 或 3+ | 较低 <1

## Slide 4
⚡ 智能选型 — 操作步骤
1
选择码制类型
二维码 (QR/DataMatrix) 一维码 (Code128/EAN-13 等)
2
填写模块尺寸
条码中最小单元的宽度 单位可选 mm 或 mil
3
填写工作距离
读码器镜头到条码表面的距离 如不确定，先填 100~200mm
4
填写视野范围
希望读码器能看到的区域 建议比条码尺寸大 50% 以上
5
点击「开始选型」
等待 1~2 秒查看推荐结果
💡 填写技巧
不确定码制？方形 = 二维码，长条 = 一维码
模块尺寸可以用尺子量最小黑块/白块的宽度
工作距离如果没定，先填 100mm 试试
视野建议比条码大 50% 以上，留出安装余量
如果没有推荐结果 → 尝试减小视野或增大工作距离

## Slide 5
📐 多相机拼接 — 单相机视野不够时的解决方案
🔔 什么时候会触发？
在智能选型页面计算后
如果单相机视野无法满足你的需求
页面会自动提示「单相机无法满足」
点击「查看拼接方案」进入拼接计算
📊 拼接方案会告诉你
推荐型号 + 相机数量
排列方式（如 2×2、3×2）
单机视野 + 总覆盖范围
PPM + 重叠区域宽度
SVG 示意图展示布局
💡 拼接方案会自动选择相机数量最少、覆盖最完整的最优方案

## Slide 6
🔬 竞品对标 — 友商型号 vs 海康型号对比
Cognex
DM70/80、DM150/260、DM280/290、DM370、DM470、DM380/390
Keyence
SR-700/750、SR-1000、SR-2000、SR-X300/X100/X80、SR-5000
Datalogic
Matrix 100/120/220/320、AV500/900
思谋 / 华睿 / 视界 / 新大陆
VS600、R3000、ICW 61/62、FM415 等
🔍 搜索技巧
输入友商型号：SR-1000、DM70、Matrix 220
输入海康型号：ID3013PM、ID2023XM
自动忽略 MV- 前缀和大小写：id3013 也能搜到
蓝色标签 = 友商特点 | 绿色标签 = 海康优势

## Slide 7
📋 配单表 — 自动生成 BOM 物料清单
操作流程：选择大类 → 选择系列 → 选择型号 → 自动生成配单
📄 配单内容
🔵 主机：读码器本身
🔵 标配：出厂自带配件
🟠 选配：额外购买配件
支持导出 CSV 文件
🔧 选装配件
按分类分组（线缆/电源/安装等）
线缆支持按长度、材质筛选
电源适配器自动联动电源线
选配自动替换同类标配
💾 数据持久化
选型状态自动保存
刷新页面不丢失
关闭浏览器再打开也保留
重要配单建议导出 CSV
📥 资料下载
配单底部有「📥 资料下载」按钮，点击直接跳转海康官网下载技术资料
匹配策略：6 级智能匹配（精确→反向→去括号→系列前缀），覆盖率 72.8%

## Slide 8
🔄 产品表 — 基线 ↔ 经销型号对照查询
📖 什么是基线和经销？
基线 = 直销渠道物料（直接从海康购买）
经销 = 渠道代理物料（通过经销商购买）
同一个产品有两种型号代码
424 条记录，覆盖 41 个系列
✨ 功能特性
按型号名称或物料代码搜索
按系列分组折叠显示
每行有基线/经销两个下载按钮
搜索时自动展开有结果的系列
🎭 隐藏功能
连续点击 4 次「产品表」导航标签 → 显示/隐藏物料代码列

## Slide 9
🔍 状态码查询 — SDK 错误码含义与解决方法
257 条状态码 | 10 个分类 | 162 条附带解决方法
正确码
1 条
成功
通用错误码
94 条
句柄/参数/资源等
IDMVS自定义
25 条
软件特有错误
读码器控制
14 条
对象操作错误
GenICam
10 条
协议相关
网口读码器
8 条
以太网通信
U口读码器
7 条
USB通信
升级组件
5 条
固件升级
底层组件
83 条
SDK各模块
网络组件
10 条
Socket通信
💡 使用技巧
搜索支持：状态码名称、十六进制值、描述、解决方法内容
点击表格行 → 自动复制状态码名称到剪贴板
解决方法支持多行显示，直接告诉你怎么处理
搜索「重启」可以找到所有建议重启的状态码

## Slide 10
📖 方案解决 & 快捷功能
🤖 小V智能助手
在线智能问答，快速解决问题
📦 读码器固件下载
各系列最新固件版本
📦 手持巴枪固件
手持式读码器专用固件
📄 方案解决文档
应用方案、接线指南、调试教程
🔧 维修状态查询
查询维修进度与售后状态
⚡ 快捷键 & 隐藏功能
连续点 Logo 3 次
跳转数据库编辑器
连续点「产品表」4 次
显示/隐藏代码列
点击状态码表格行
复制状态码名称
Ctrl + S（编辑器中）
快速保存
🌙 / ☀️ 按钮
切换明亮/暗黑模式
EN / 中 按钮
切换中英文
🤖 机器人助手（小V）
页面右下角的可爱机器人，点击跳转海康 v-club 智能助手
首次打开页面会显示 15 秒欢迎气泡，悬停有动画效果
手机端不显示，可通过「方案解决」页面访问

## Slide 11
❓ 常见问题
Q: 页面打不开 / 空白？
A: 用 Chrome/Edge/Firefox；本地打开确保文件完整；在线访问尝试清缓存
Q: 选型没有推荐结果？
A: 检查参数是否合理；尝试减小视野或增大距离；可能产品库未覆盖你的场景
Q: 配单表选不到型号？
A: 确认型号在哪个大类下；可能是新品尚未录入
Q: 下载按钮显示「—」？
A: 部分型号资料链接尚未收录；可直接去海康官网搜索
Q: 配单刷新后消失了？
A: 正常会自动保存；消失可能是清了浏览器数据或用了隐私模式
Q: 手机上怎么用？
A: 底部有「更多」按钮访问其他功能；表格需左右滑动

## Slide 12
感谢使用 HIKROBOT 读码器选型工具
如有问题或建议，请联系工具维护者
📌 在线地址：chenze3303.github.io/Code-reader-selection/ 无需安装 · 打开即用 · 支持中英文 · 支持暗黑模式
V3.8 · 2026-08-03